## Slide 1
Componentele unui ruter
Arhitectura unui ruter
Secvența de inițializare a unui ruter
Sistemul de operare
Configurări de bază

## Slide 2
Calculator vs. Ruter

## Slide 3
Componentele hardware ale unui ruter

## Slide 4
Memoria Flash
- stochează imaginea sistemului de operare (Cisco IOS)
- poate fi:
  integrată în ruter (frecvent DIMM; SIMM pentru arhitecturile mai vechi)
  carduri PCMCIA
- memorie non-volatilă
  timp de acces de ordinul 10-6 secunde
  dimensiune de ordinul zecilor de MB

## Slide 5
Memoria ROM
stochează testele hardware inițiale (POST – Power On Self Test
-conține imaginea unui sistem de operare minimal
- include driver pentru Ethernet
memorie non-volatilă
  timp de acces de ordinul 10-9 secunde
  dimensiune de ordinul zecilor de octeți

## Slide 6
Memoria NVRAM
stochează configurația de pornire
- implementat folosind
cip dedicat
dispozitiv flash ce conține codul de pornire
- reține conținutul în cazul pierderii alimentării electrice
  timp de acces de ordinul 10-7 secunde
  dimensiune de ordinul zecilor de kB

## Slide 7
Memoria RAM
Încarcă SO
Stochează tabela de rutare dinamică
Stochează configurația curentă
Stochează cozile de pachete IP pentru rutare
- conținutul se șterge în cazul pierderii alimentării electrice
  timp de acces de ordinul 10-9 secunde
  dimensiune de ordinul zecilor/sute de MB

## Slide 8
Interfețele unui ruter

## Slide 9
Sistemul de fișiere
Cisco Internetwork Operating System (IOS)
Fișiere de configurare
- configurația curentă (running-config)
- configurația permanentă (startup-config)

## Slide 10
Sistemul de operare (convenții de denumire)
O imagine relocabilă este copiată din flash în RAM înainte
de a fi executată.
O imagine nerelocabilă se execută direct din flash.

## Slide 11
Secvența de pornire a ruterului
Se testează hardware-ul ruerului (POST).
Se identifică și se încarcă SO.
Se aplică instrucțiunile din fișierele de configurare.

## Slide 12
Moduri de acces și de configurare la ruter
Modul User EXEC
permite interogarea stării ruterului
2. Modul Privileged EXEC
permite execuția comenzilor de modificare a configurației
3. Modul de configurare
permite configurarea generală (nume, oarole etc.)
configurare interfețe
configurare linii de consolă și UTY

## Slide 13
Comenzi de copiere a fișierelor de configurare

## Slide 14
Comanda show version (sh ver)

## Slide 15
Cofigurarea numelui și a parolelor

## Slide 16
Cofigurarea unei interfețe

## Slide 17
Comenzi de verificare a configurațiilor
R#show running-config
arată configurarea curentă a ruterului
R#show startup-config
afișează fișierul de configurare salvat în NVRAM
R#show ip route
afișează tabelui de rutare
R#show ip interfaces
afișează starea curentă detaliată a interfețelor
R#show ip interfaces brief
afișează starea curentă sumară a interfețelor

## Slide 18
Alte comenzi utile
Comanda do
permite forțarea executării unei comenzi din oricare nivel de acces
la ruter. De exemplu, comanda ping de verificare a conectivității spre o
destinație anume, se poate da doar din nivelul exec (R#ping....).
Dacă suntem în modul configurare globală, comanda ping nu este
accesibilă (R(config#)ping....).
Comanda R#show startup-config
afișează fișierul de configurare salvat în NVRAM
Comanda R#show ip route
afișează tabelui de rutare
Comanda R#show ip interfaces
afișează starea curentă detaliată a interfețelor
Comanda R#show ip interfaces brief
afișează starea curentă sumară a interfețelor