## Slide 1: VLSM şi CIDR

## Slide 2: Introducere
Înainte de 1981, adresele IP foloseau doar primii 8 biţi pentru a specifica porţiunea de reţea a adresei
În 1981, RFC 791 a modificat adresarea IPv4 pe 32 de biţi pentru a permite 3 clase de adrese
Spaţiul de adresare IP a fost rapid folosit
  Asociaţia Internet Engineering Task Force (IETF) a introdus Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
    CIDR foloseşte Variable Length Subnet Masking (VLSM) pentru a ajuta la “conservarea” spaţiului de adrese
    VLSM reprezintă “subnetarea subreţelelor”

## Slide 3: Adresare IP: Classful şi Classless
Classful IP addressing
În ianuarie 2007 existau peste 433 de milioane de host-uri în Internet
Iniţiativele de conservare a spaţiului de adresare IPv4 includ:
  VLSM & notaţia CIDR (1993, RFC 1519)
  Network Address Translation (1994, RFC 1631)
  Private Addressing (1996, RFC 1918)

## Slide 4: Adresare IP: Classful şi Classless
Biţii cei mai semnificativi (high order bits)
  Biţii cei mai din stânga dintr-o adresă IP pe 32 de biţi

## Slide 5: Adresare IP: Classful şi Classless
Clasele de adrese IP sunt identificate de numărul zecimal din primul octet
  Clasa A: adresele încep cu un bit 0
    Domeniul de valori pentru adresele de clasă A = 0.0.0.0 - 127.255.255.255
  Clasa B: adresele încep cu un 1 şi un 0
    Domeniul de valori pentru adresele de clasă B = 128.0.0.0 - 191.255.255.255
  Clasa C: adresele încep cu doi biţi 1 şi un 0
    Domeniul de valori pentru adresele de clasă C = 192.0.0.0 - 223.255.255.255

## Slide 6: Adresare IP: Classful şi Classless
Structura de adresare IPv4 este de tip classful (RFC 790)
  O adresă IP are 2 părţi:
    Porţiunea de reţea
      Se găseşte în partea stângă a unei adrese IP
    Porţiunea de host
      Se găseşte în partea dreaptă a unei adrese IP

## Slide 7: Adresare IP: Classful şi Classless

## Slide 8: Adresare IP: Classful şi Classless
Care este scopul unui subnet mask?
  Este folosit pentru a determina porţiunea de reţea a unei adrese IP
  Prin operaţia AND între adresa IP şi SM se determină adresa reţelei din care face parte adresa IP respectivă

## Slide 9: Adresare IP: Classful şi Classless
Actualizări de tip Classful Routing
  Protocoalele de rutare de tip classful (precum RIPv1) nu trimit SM în actualizările de rutare
  Motivul este acela că SM este în relaţie directă cu adresa de reţea

## Slide 10: Adresare IP: Classful şi Classless
Notaţia Classless Inter-Domain Routing (CIDR – RFC 1517)
  Avantaje ale CIDR :
    Utilizarea mai eficientă a spaţiului de adresare IPv4
    Sumarizarea rutelor
  Necesită ca SM să fie inclus în actualizările de rutare deoarece doar clasa de adrese nu mai este suficientă

## Slide 11: Adresare IP: Classful şi Classless
Adresarea IP de tip classless
CIDR & Sumarizarea rutelor
  Variable Length Subnet Masking (VLSM)
  Permite ca o reţea să fie mai departe împărţită în subreţele conform necesităţilor respective
  Sumarizarea rutelor
  CIDR permite sumarizarea rutelor printr-o singură ruta

## Slide 12: Adresare IP: Classful şi Classless
Protocol de rutare de tip classless
Caracteristici:
  Actualizările de rutare includ SM
  Oferă suport pentru VLSM
  Oferă suport pentru sumarizarea rutelor

## Slide 13: Adresare IP: Classful şi Classless
Protocolul de rutare | Actualizările de rutare includ SM | Suport pentru VLSM | Pot trimite rute “supernet”
Classful | Nu | Nu | Nu
Classless | Da | Da | Da
Protocol de rutare classless

## Slide 14: VLSM
VLSM & rutarea classless
  Procedeul de sebnetare a unei subreţele
  Pot fi folosite mai multe SM
  Rezultă o utilizare mai eficientă a adreselor IP în comparaţie cu adresarea IP de tip classful

## Slide 15: VLSM
VLSM – “sub-netting a subnet” conform necesităţilor
Exemplu:
  Subreţeaua 10.1.0.0/16, încă 8 biţi sunt împrumutaţi pentru a crea 256 de subreţele cu un SM /24.
  SM permite 254 de adrese host per subreţea
  Subreţelele: 10.1.0.0 / 24 - 10.1.255.0 / 24

## Slide 16: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Sumarizarea rutelor prin CIDR
  Rutele pot fi sumarizate cu SM care sunt mai mici decât SM implicit classful
  Exemplu:
    172.16.0.0 / 13 reprezintă ruta sumarizată pentru reţelele classful din domeniul 172.16.0.0 / 16 - 172.23.0.0 / 16

## Slide 17: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Paşii ce trebuie urmaţi pentru calcularea unei rute sumarizate:
  Scrierea adreselor de reţea în format binar
  Se numără biţii cei mai din stânga care sunt identici pentru toate adresele
  Se copiază biţii care sunt identici şi apoi se completează cu zero pentru a determina adresa de reţea sumarizată

## Slide 18: Sumar
Adresare IP de tip classful IP
  Adresele IPv4 au două porţiuni:
    Porţiunea de reţea - cea din stânga adresei IP
    Porţiunea de host – cea din dreapta adresei IP
  Adresele de clasă A, B, & C au fost concepute cu scopul de a oferi spaţii de adresare diferite pentru organizaţii diferite ca mărime
  Clasa unei adrese IP este determinată de valoarea zecimală a primului octet (cel din stânga)
  Acest mod de adresare a condus la epuizarea adreselor IP, a.î. au apărut soluţii de conservare a spaţiului de adrese IPv4, precum Classless Inter Domain Routing (CIDR) şi Variable Length Subnet Mask (VLSM).

## Slide 19: Sumar
Actualizări de rutare classful
  SM nu sunt trimise în actualizările de rutare
Adresarea IP de tip classless
  Beneficiul adresării IP de tip classless
    Se pot crea adrese adiţionale de reţea prin folosirea unui SM conform necesităţilor respective
  Se foloseşte notaţia Classless Interdomain Routing (CIDR)

## Slide 20: Sumar
CIDR
  Foloseşte mai eficient adresele IP prin VLSM
    VLSM este cunoscut ca fiind procesul “subnetting a subnet”
  Permite sumarizarea rutelor
    Sumarizarea rutelor asigură reprezentarea mai multor rute contigue printr-o singură rută
Actualizări de rutare classless
  SM sunt incluse în actualizările de rutare